SS-SD902控制器使用说明书

(2019-07-11   版本号：V2.1)

北京软石科技发展有限公司Development CO.,LTD

感谢您使用软石科技产品！

为了您顺利、正确的使用本产品，请您在使用前详细阅读《使用说明书》。如有关于产品的建议或需要技术支持请与我们联系。

目录

1	简介	3

2	基本参数	3

3	产品外观	4

4	操作说明	7

4.1 SS-SD902控制器使用方法	7

4.2 SS-SD902脱机文件制作方法	12

# 简介

SS-SD902控制器产品的功能概述：

SS-SD902是一台脱机控制器。增强了脱机控制器在项目上的作用和能力，同时SS-SD902控制器整合了其他特殊控制器的功能，实现了一机多用。SS-SD902控制器采用触摸屏控制，完美的人机交互界面，轻松上手，操作简单，功能完善。

- 自带TF卡一体机，两个输出端口，单端口兼容DMX512与SPI串行兼容端口。

- 4.3寸人机交互电容触控屏，独立调试，写址，参数设置。

- 支持任意时间段的定时播放。

- 支持USB,AC9V,DC7V-24V,DC5V多种供电方式。

- 适用于销售演示、现场调试、小型灯光亮化工程等。

- 支持中英文切换。

# 基本参数

SS-SD902控制器的基本参数：

| 型号名称 | SS-SD902脱机控制器 |
| --- | --- |
| 控制颜色 | RGB三基色、全彩显示 |
| 输出通道数 | 最大4096 |
| 输出接口 | 兼容DMX512与SPI |
| 灰度级别 | 256级—65536级 |
| 输入电压 | AC 9V/ DC 7.5V-24V/ DC 5V |
| 额定功率 | 5W |
| SD卡容量 | 4G（出厂标配） |
| 单体尺寸 | 153.2mm×94mm×30mm |
| 接口形式 | 3Pin端子×1 5Pin端子×2 4Pin端子×1 |
| 触控屏 | 4.3寸 |
| DMX系列主要IC | DMX02地址线 |
|  | DMX02继电器 |
|  | UCS512s |
|  | UCS512c |
|  | UCS512c4 |
|  | UCS512d |
|  | UCS512ap |
|  | SM16512 |
| 串行系列主要IC | UCS8903 800K |
|  | UCS1903 400K |
|  | UCS1903 800K |
|  | TM1804 400K |
|  | TM1804 800K |

# 产品外观

SS-SD902外观设计理念：

- 控制器采用金属外壳，可以有效地避免挤压和磕碰对控制器的影响。

- 控制器采用工业产品专用触控屏，提高抗干扰能力，功能更稳定。

- 控制器的两个功能指示灯，分别是：POWER(是否正常供电)， ACTIVE(是否正常工作)。可通过这两个灯的指示状态，更直观的了解控制器的工作状态。

- 在控制器背面预留了多个集成接口，可以使控制器的功能达到最大化，有利于控制器开发扩展。

外观如下：

触摸屏

正面板

1:MicroSD存储卡

背面板

2: 4Pin接口             3 : 5Pin接口

4 : 3Pin接口            5：USB供电接口          6：AC电源接口

输出口接线柱从左至右，信号依次为：

| 类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4Pin | 输入- | 输入+ | 输出- | 输出+ |  |
|  | IN- | IN+ | OUT- | OUT+ |  |
| 5Pin | 地 | 数据+ | 数据- | 时钟/编址 | 数据 |
|  | GND | D+ | D- | CLK/W | DATA |
| 5Pin | 地 | 数据+ | 数据- | 时钟/编址 | 数据 |
|  | GND | D+ | D- | CLK/W | DATA |
| 3Pin | 直流 | 地 | 直流 |  |  |
|  | 7-24v | GND | 5v |  |  |

# 操作说明

## SS-SD902控制器使用方法

SS-SD902开机后的主界面

- 显示当前控制器的状态，电信信号的强度，时间。

- 中间的图标可以控制播放的选项，下方进度条表示某个片段播放的进度。

- 为“设置”跳转键，点击会进入设置界面。

- 为“调试”跳转键，点击进入调试界面。

SS-SD902设置界面

- 可对灯具亮度，播放速度，片段选择，日历时间进行设置。

亮度设置

速度设置

片段选择

日历时间设置

- 同步方式：交流同步、同步线同步或者无同步。交流同步可以将多台SD902连接在同一个交流回路中，上电会保持播放同步。

- 控制器参数设置：设置控制器的参数或者读取控制器的参数。

- DMX512编址，对DMX512灯具进行编址。

- 支持DMX512芯片设置。

- 支持DMX02芯片设置。

- 支持中英文切换。

- 点击右下角的符号，会显示软件版本信息。

SS-SD902调试界面

左侧为测试项的设置，右侧有关于颜色的调试，右下角两项为跑点测试。

## 4.2 SS-SD902脱机文件制作方法

打开Easy Player软件，调整显示屏的宽度和高度（根据项目实际大小），并导入相应素材，以下图为例：

右键单击“多媒体窗1”，点击弹出窗“素材文件”下拉菜单中的“视频文件”，

后点击“设置”—“硬件设置”—“显示屏设置”后，输入密码，进入硬件设置界面。

硬件设置下包括网络设置、布线设置、硬件参数、特殊设置、固件升级

1、网络设置：

在系统中网络邻居属性上设置本机IP为：192.168.0.xxx（0-255），子网掩码为255.255.255.0，然后Easy Player硬件设置中网络设置上选择相应的IP地址，如下图：

选择IP地址后点击“应用”并进行下一步“布线设置”。

2、布线设置

点击“布线设置”，在布线设置界面中，点击右侧“新建布线”，在“布线方式选择”对话框中选择相应的布线方式。

具体的布线方式及方法可参考《Easy Player功能简介完整版》。

“快速布线”菜单下，会弹出下图中的对话框。

注意：在布线文件里控制器的类型为：2端口4096通道。左侧窗口为快速布

线模拟图，右侧选项窗口下可自动生成灯具布线信息，可自动计算控制器数

量。

“高级布线”菜单下，会弹出下图中的对话框，可设置灯具布线具体参数。

在左侧相应的输出口下，设置对应控制器灯具的布线方式，可选择“手动”“自动”“定位”三种模式，可以更直观设置灯的布线效果。设置完成后点击保存并退出。

布线设置完成，控制器列表自动显示当前控制器数量。

3、硬件参数

点击“硬件参数”，按照项目实际情况选择相应的参数，如下图为例：

硬件参数设置完成后点击“确定”回到控制主界面。

4.定时播放设置

902系列的定时播放功能需要对脱机文件进行时间触发设置，选择需要设置定时播放的节目片段，在右侧设置界面点选“时间触发”选框（如上图所示），弹出“时间触发设置”界面。

在弹出界面进行定时播放时间设置，点击确定，完成设置并输出脱机文件。

将脱机文件输出至MicroSD存储卡，插入902系列主机即可进行定时播放。

5.脱机文件生成

在Easy Player软件主界面，点击“设置”—“写入脱机控制器”—“显示屏1”进入脱机文件生成界面，

在输出选项中选择一个文件夹，将脱机文件输出到本机硬盘上，将MicroSD存储卡插接到电脑上，格式化MicroSD存储卡，文件系统选择FAT32,格式化完成后将脱机文件（bin格式）拷贝到MicroSD存储卡上即完成软件设置。

注：

将MicroSD存储卡插接到SS-SD902控制器上，并将LED灯具插接到SS-SD902相应的输出口上，分别给控制器与灯具上电。

控制器设置注意事项：

ID选择 （ID必须选择，尤其在采用多台SS-SD902控制器的项目中,控制器ID顺序要与脱机文件顺序相一致）。

# Text boxes

1

5

6

2

3

4

水平灯具数

垂直灯具数

一个端口控灯具数